## Slide 1
ANALISI dei MEDICINALI
UNIVERSITA’ degli STUDI di PADOVA
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Corso di Laurea in Farmacia
Prof. Dall’Acqua Stefano
Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences

## Slide 2
Informazioni utili:
Recapiti
Dall’Acqua Stefano
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Ufficio: Edificio A, Primo Piano stanza 86
Via F. Marzolo 5, 35131 Padova
Tel: 049827-5344 (Ufficio);
e-mail: stefano.dallacqua@unipd.it
Ricevimento studenti
Lunedì 10-12 previo appuntamento concordato via e-mail, altre data possono essere concordate per specifiche esigenze

## Slide 3
NPL lab PADOVA
Umea University
Pest controls and parasites
TU Nepalese medicinal plants
Turkey medicinal plants
India Pest control agents
Arabia Saudita: Pest control agents
Czech natural drugs
Japan natural drugs
Agri-food waste and nutraceuticals
Agri-food

## Slide 4
Attività Scientifica– Analisi di composti naturali bioattivi, piante medicinali ed alimenti
Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) in Drug Discovery.
Tecniche cromatografiche accoppiate LC-MS, LC-MS/MS, GC-MS, UPLC-MS/MS, LC-DAD, LC-fluorescenza, LC-ELSD
Cromatografia preparativa
Polarimetria
-Isolamento e caratterizzazione di composti organici
-Analisi di miscele complesse
-Determinazioni quali quantitative in matrici di piante, alimenti
-Determinazioni quali quantitative di vitamin e nutrient
-Sviluppo metodiche di analis per determinazioni in vivo (plasmi, urine, tessuti)
-Metabolomica

## Slide 5
Tecniche Strumentali

## Slide 6
1. Interazione Luce-Materia e spettroscopia UV-VIS

## Slide 7
Analisi strumentale:
CAPIRE UN CERTIFICATO DI ANALISI
ANALISI IN AZIENDA
TESI SPERIMENTALE
Perché?
Scopo di questa parte del corso:
Imparare le basi di UV, IR, Polarimetria, NMR, Spettrometria di Massa
Saper interpretare spettri UV, IR, NMR, MS

## Slide 8
Premessa
Il Numero di Principi Attivi è aumentato notevolmente a partire dagli anni 50.
Necessità di introdurre le spettroscopie per analisi qualitative (e anche quantitative)
Badate bene:
DrugBank, restricted to molecules with MW < 350 Da

## Slide 9
1° spettrofotometro
Commerciale
UV (1941)
1° spettrofotometro commerciale IR (1954)
1° spettrometro
Massa (1943)
1° spettrometro FT NMR (Bruker 90 MHz)
(1969)

## Slide 10: Definizione Iniziale
Spettro- Lat. Specere. “Visione”
-Scopia Gre. Skopèin “Ossevare”
SCOPO: Mette in relazione la misura dell’ INTENSITA’ della radiazione in funzione della LUNGHEZZA D’ONDA
La spettroscopia è lo studio del interazione fra materia e la radiazione elettromagnetica. La materia assorbe energia creando stati eccitati.
La spettrometria è la disciplina che analizza e interpreta la spettroscopia.
La spettrofotometria è un metodo di misurare l’interazione tra la materia e l’energia.

## Slide 11
Guardiamo uno Spettro insieme
SPETTRO IR DELL’ LSD
OSSERVABILE INTENSITA’
OSSERVAABILE LEGATO A CHE TIPO DI RADIAZIONE (Es. LUNGHEZZA D’ONDA)

## Slide 12
Definizione:
La radiazione elettromagnetica è una forma di energia che si propaga in modo ondulatorio attraverso lo spazio.
Lunghezza d’ onda (λ)
Ampiezza (potenza)
Oscillazione
La radiazione elettromagnetica è caratterizzata da due componenti,
la componente elettrica (E) e la componente magnetica (H), esse oscillano su piani perpendicolari tra loro e perpendicolari alla direzione di propagazione (Eq. di Maxwell).
Radiazione elettromagnetica

## Slide 13
Duplice Natura, sia Corpuscolare sia Ondulatoria (Ricordate, Effetto fotoelettrico di Einstein: un fotone che colpisce una lastra metallica libera un elettrone; ipotesi di De Broglie: Le particelle mostrano le proprietà fisiche tipiche delle onde)
La radiazione elettromagnetica e formata da livelli discreti di energia (il fotone è il quanto della radiazione elettromagnetica). In alter parole, la radiazione può essere vista come un treno di fotoni (‘pacchetti’ discreti di energia).
Lunghezza d’ onda (λ)
Ampiezza (potenza)
Oscillazione
Radiazione elettromagnetica

## Slide 14
CARATTERISTICHE DI UN ONDA ELETTROMAGNETICA:
Direzione di propagazione: (Ad esempio nell’illustrazione soprastante è x)
Lunghezza d’onda: (nm) (E’ la distanza fra due creste)
frequenza: (Hz/s) (E’ il numero di oscillazioni al secondo)
Ampiezza: A (E’ la differenza del valore massimo e il valore di equilibrio)
Energia: U (J) (Ogni O.E. è in grado di trasferire energia tra due punti dello spazio, U= Ue +Um; Dipende dalla frequenza)
Intensità: I (W/m2) (E’ la quantità di Energia trasportata da un’onda per unità di tempo per unità di superficie)
Radiazione elettromagnetica
Lunghezza d’ onda ()
Ampiezza (potenza)
Oscillazione

## Slide 15
Radiazione EM:
Frequenza e Lunghezza d’ onda
Lunghezza d’onda e frequenza sono INVERSAMENTE PROPORZIONALI
Lunghezza d’ onda ()
Ampiezza (potenza)
Oscillazione
Lunghezza d’onda (lambda)
Velocità di propagazione
Frequenza

## Slide 16
Radiazione EM: Energia
Planck–Einstein relation
Costante di Planck
Energia e frequenza sono DIRETTAMENTE PROPORZIONALI
L’energia di ciascun fotone è sempre identica alla stessa frequenza
frequenza
Lunghezza d’ onda (λ)
Ampiezza (potenza)
Oscillazione
……..quindi?
Piccole lunghezza d’onda
Frequenza maggiore
Maggiore Energia

## Slide 17
Radiazione EM: Energia
Planck–Einstein relation
Costante di Planck
frequenza
Lunghezza d’ onda (λ)
Ampiezza (potenza)
Oscillazione
h = 6.62607004 × 10-34 m2 kg / s

## Slide 18
Lo spettro elettromagnetico
UV-Vis
IR
NMR
190 -800 nm
2500-20000 nm
cm-m

## Slide 19
Modalità di interazione luce-materia
Assorbimento
Fenomenologicamente
Molecolarmente
L’assorbimento della radiazione causa un aumento del energia del sistema con cui interagisce
v
Raggio di intensità inferiore
Sorgente
Fascio di Luce
Campione

## Slide 20
Modalità di interazione luce-materia
Emissione
Fenomenologicamente
Molecolarmente
v
Emissione Radiazione in tutte le direzioni
Sorgente
L’emissione avviene quando una radiazione viene prodotta (emessa) a seguito di una transizione da un alto livello energetico ad uno più basso. Meccanismo alla base della fluorescenza.
Fascio di Luce
Campione

## Slide 21
Modalità di interazione luce-materia
Scattering
Fenomenologicamente
Razionale
v
Effetto di scattering in tutte le direzioni
Sorgente
Lo scattering (in italiano diffusione ottica o dispersione; poco usato in ambito analitico) è un fenomeno dovuto alla collisione della radiazione con particelle ( normalmente di grandi dimensioni, sospensioni, aggregati, batteri…) tramite interazioni elastiche o quasi elastiche, che cioè non comportino rilevanti cessioni o guadagni di energia a differenza del emissione.
Fascio di Luce
Campione

## Slide 22
Modalità di interazione luce-materia
Riflessione
Fenomenologicamente
Razionale.
Una Superficie può riflettere la radiazione incidente in maniera più o meno efficace.
v
Non ne parleremo!!!
Sorgente
Fascio di Luce
Campione

## Slide 23
Modalità di interazione luce-materia
Rifrazione
Fenomenologicamente
Razionale
Una radiazione incidente sulla superficie di un corpo trasparente si divide in due raggi, uno riflesso e uno trasmesso con angolo differente (es. cannuccia nel bicchiere)
v
Non ne parleremo!!!
Sorgente
α

## Slide 24
Spettroscopie: Assorbimento ed Emissione
Nell’assorbimento quando una radiazione passa attraverso il campione, alcune frequenze possono interagire con la materia ed verranno quindi sottratte alla radiazione.
L’ASSORBIEMENTO SI VERIFICA SOLO SE L’ENERGIA DEL FOTONE E’ ESATTAMENTE LA STESSA CHE INTERCORRE FRA E1 e E0 DELLA MATERIA
Stato Eccitato (E1)
Stato fondamentale (E0)
Quindi…..?
Spettroscopia di assorbimento -> radiazione conduce a stati energetici superiori
nucleo
elettrone
fotone

## Slide 25
Spettroscopie: Assorbimento ed Emissione
Nell’emissione occorre il contrario e solitamente è preceduta da un assorbimento
Stato Eccitato (E1)
Stato fondamentale (E0)
Quindi?
Spettroscopia di emissione -> radiazione emessa dal passaggio da uno stato eccitato ad uno fondamentale
Evento 1
Evento 2
Energie minori -> lunghezza d’onda maggiore

## Slide 26
RICAPITOLANDO
Spettrofotometria - > studia la relazione tra intensità della radiazione (assorbita/emessa/riflessa) in funzione della lunghezza d’onda
Radiazione elettromagnetica -> natura dualistica (ondulatoria + fotoni)
Stato fondamentale (stato ad energia più bassa possibile)
Stato eccitato (stato ad energia maggiore dello stato fondamentale)
Assorbimento (solo frequenze corrispondenti alla differenza di Energia)
Emissione (ritorno allo stato fondamentale rilasciando fotoni)
Spettrofotometria è la misura quantitiativa delle proprieta di riflessione o trasmisisone di una sostanza in funzione della lunghezza d’onda

## Slide 27
Spettroscopia UV-VIS
Transizioni Elettroniche
(Spettroscopia
Elettronica)
Vibrazioni
molecolari
(Spettroscopia
vibrazionale)
Rotazioni
molecolari
spettroscopia rotazionale

## Slide 28
Lab. Analisi Medicinali 90’-2018
Laboratorio
Laboratorio...
Farmacia
Spettrofotometro UV-VIS
Lab. Analisi Medicinali 2019-2020

## Slide 29
Spettroscopia UV-VIS
E’ una spettroscopia di assorbimento
Le transizioni più comuni sono

## Slide 30
www.youtube.com/watch?v=wxrAELeXlek
From chemsurvival.com Ron Davis, Jr., Ph.D.
Lo spettrofotometro UV

## Slide 31
www.youtube.com/watch?v=wxrAELeXlek
From chemsurvival.com Ron Davis, Jr., Ph.D.
Lo spettrofotometro UV

## Slide 32
www.youtube.com/watch?v=wxrAELeXlek
From chemsurvival.com Ron Davis, Jr., Ph.D.
Lo spettrofotometro UV

## Slide 33
www.youtube.com/watch?v=wxrAELeXlek
From chemsurvival.com Ron Davis, Jr., Ph.D.
Lo spettrofotometro UV

## Slide 34
Legge (empirica) di Beer:
A = ε ∙ c ∙ d
ε -> coefficiente di estinzione molare
c -> concentrazione molare
d -> cammino geometrico (cammino ottico)
Spettroscopia legge di Beer
Nota anche come:
legge di Beer-Lambert o
Legge di Beer-Lambert-Bouguer

## Slide 35
Spettrofotometro UV-VIS: COMPONENTI
Lo strumento può essere scomposto in 5 BLOCCHI PRINCIPALI (non fissatevi sul numero, c’è chi ne considera 4 chi 6):
SORGENTE
MONOCROMATORE
SPLITTER
COMPARTIMENTO CELLE
RILEVATORE
REGISTRATORE
EXPERIMENTAL ORGANIC CHEMISTRY:
A MINISCALE AND MICROSCALE APPROACH.
Gilbert J.C., Martin S.F.
1
2 (3)
4
5
6

## Slide 36
Spettrofotometro UV-VIS: 1. SORGENTI
La SORGENTE emette radiazioni elettromagnetiche in tutte le direzioni.
Esistono sono diverse sorgenti ognuna delle quali e caratterizzata da un campo spettrale (l’ intervallo di lunghezze d’ onda in grado di coprire).
Dato che l’intervallo spettrale UV-VIS è piuttosto ampio, spesso gli strumenti sono dotati di diverse lampade.

## Slide 37
Spettrofotometro UV-VIS: 1. SORGENTI
Analisi Chimica Moderni Metodi Strumentali. Cozzi Protti, Ruaro
Lampada al tungsteno (lampadina comune)
intervallo VIS
λ 330-930
Lampada tungsteno/alogeno
  λ 300-930
Lampada al Deuterio
  UV
  λ 160-380
Lampada allo Xeno
  λ 160-2000
L.E.D.
  VIS

## Slide 38
Spettrofotometro UV-VIS:
2. Monocromatore
Il MONOCROMATORE è il dispositivo che disperde la luce policromatica in bande monocromatiche (il piu’ monocromatiche possibile). Tipicamente operano variando l angolo di incidenza.
Assieme al monocromatore si trovano due fenditure, uno a monte e uno a valle. Il loro ruolo è quello di selezionare un fascio ben focalizzato e sottile dato che la sorgente emette radiazioni in tutte le direzioni.
La precisione dello strumento dipende in larga misura dalla monocromaticità della radiazione incidente

## Slide 39
Spettrofotometro UV-VIS:
2. Monocromatore
Tipi di monocromatori:
Reticoli (serie di solchi paralleli tracciati su una superficie riflettente)
Prisma
Filtri
Reticolo di riflessione

## Slide 40
Spettrofotometro UV-VIS:
3. BEAM CHOPPER
Il CHOPPER è un semplice dispositivo che «taglia» la radiazione in due treni.
E’ un specchio rotante che precede le celle (campione/ bianco) e si trova nei strumenti a doppio raggio.
In alcuni spettrofotometri un secondo chopper ricombina i due treni in un singolo raggio, altri hanno due rivelatori e quindi hanno solo un chopper.

## Slide 41
Spettrofotometro UV-VIS:
4. Campione
La CUVETTA è il contenitore del campione (normalmente soluzione liquida).
può essere fatta di diversi materiali in base alla finestra spettrale che ci interessa. Normalmente di volume di circa 4 mL.
PLASTICA: 380 to 780 nm (visible spectrum)
VETRO: 340 - 2,500 nm (visible spectrum)
QUARZO: 190-2500 nm (UV-visibile)
Compartimento Cuvetta

## Slide 42
Spettrometro UV-VIS:
Rilevatore
Il DETECTOR (rilevatore in italiano) ha il ruolo di trasformare l’energia radiante in un segnale elettrico che viene quindi misurato come corrente.
fotocelle a vuoto e a gas
fotomoltiplicatori
celle fotovoltaiche
celle fotoconduttive
fotodiodi
Fototubi

## Slide 43
Spettrometro UV-VIS:
Rilevatore
Il fondamento molecolare con cui si genera la corrente osservata è l’effetto fotoelettrico:
I fotoni della radiazione colpendo una superficie metallica (nel caso più semplice) liberano elettroni. Che nel rilevatore vengono a loro volta rilevati da un catodo e trasformati in corrente.
http://gvallver.perso.univ-pau.fr
en.wikipedia.org/wiki/Photoelectric_effect
elettrodo

## Slide 44
Il Registratore è il punto finale del analisi. La corrente registrata dal rivelatore viene trasformata in un segnale digitale (ai giorni nostri) e elaborato al PC
Spettrometro UV-VIS:
Registratore

## Slide 45
Spettrometro UV-VIS, possibili schemi:
Singolo raggio - Doppio Raggio
Doppio Raggio. Strumento che abbiamo visto fin ora. Due cammini ottici differenti, uno per il campione e uno per il bianco.
(E’ lo strumento che troverete in lab)
Singolo Raggio. Strumento in cui il campione e il bianco condividono lo stesso cammino ottico.
EXPERIMENTAL ORGANIC CHEMISTRY:
A MINISCALE AND MICROSCALE APPROACH.
Gilbert J.C., Martin S.F.
Doppio Raggio
Singolo Raggio

## Slide 46
Spettrometro UV-VIS:
Singolo raggio e Doppio Raggio
Esempio di strumento di singolo raggio

## Slide 47
Spettrometro UV-VIS:
Singolo raggio e Doppio Raggio
Strumento in uso in LAB

## Slide 48
EXPERIMENTAL ORGANIC CHEMISTRY:
A MINISCALE AND MICROSCALE APPROACH.
Gilbert J.C., Martin S.F.
Spettrometro UV-VIS:
…..Torniamo alla chimica

## Slide 49
Spettrometro UV-VIS:
…..Torniamo alla chimica
Eravamo rimasti che ci sono dei gruppi funzionali che sono particolarmente adatti ad assorbire radiazioni UV-VIS

## Slide 50
Spettrometro UV-VIS:
…..Torniamo alla chimica

## Slide 51
Spettroscopia UV-VIS:
…..That’s a spectrum!
Vi piace?
.......ma tutta la questione dell’ Eq. di Planck-Einstein e la quantizzazione del assorbimento?

## Slide 52
Spettroscopia UV-VIS: Origine della Banda (larga) di Assorbimento
RAZIONALE
Per un ATOMO che assorbe nell'ultravioletto, Lo spettro di assorbimento di solito consiste in un sottile linea come ci si aspetterebbe per una transizione tra due livelli energetici discreti (quantizzati).
Per le molecole, tuttavia, l'assorbimento di solito si verifica in un grande range di lunghezze d'onda. Il motivo risiede nelle vibrazioni molecolari tipica delle molecole a temperatura ambiente. Normalmente hanno molti stati vibrazioni molecolari dovuti ai modi vibrazionali e rotazionali. La molecola quindi è caratterizzata da molti stati vibrazionali e rotazionali i cui livelli energetici sono piuttosto vicini e corrispondono analogamente a e piccole differenze di energie, il che si traduce in assorbimenti molto vicini tra loro e di conseguenza a una banda larga nello spettro UV

## Slide 53
Spettroscopia UV-VIS: Origine della Banda di Assorbimento
Introduction to Spectroscopy.
Pavia, Lampman, Kriz
Considerando quindi la componente vibrazionale

## Slide 54
Spettroscopia UV-VIS
Spettro UV e struttura
-Insaturazione carbonio-carbonio
(isolato 180 nm, circa coniugato 214 nm)
- *
-Carbonile (circa 190 nm)
- *
-Sistema Benzenico
(circa 200 nm; 250 nm)
- *
-Sistemi Naftalenici
> benzene
- *

## Slide 55
Introduction to Spectroscopy.
Pavia, Lampman, Kriz
Spettrometro UV-VIS:
Doppi legami e sistemi coniugati
Confronto delle differenze di energie π -> π* in una serie di polieni

## Slide 56
Spettrometro UV-VIS:
Doppi legami e sistemi coniugati
Effetto Batocromico nei alcheni coniugati

## Slide 57
EXPERIMENTAL ORGANIC CHEMISTRY:
A MINISCALE AND MICROSCALE APPROACH.
Gilbert J.C., Martin S.F.
Spettrometro UV-VIS:
Effetto del pH

## Slide 58
Succinilsufatiazolo
λ del picco, λMAX
λ del picco, λMIN

## Slide 59
Spettrometro UV-VIS:
…Passiamo ai farmaci
Succinilsufatiazolo
Ovviamente uno spettro può essere più complesso, con diversi massimi e minimi relativi, ma una sola λmax e una sola λmin

## Slide 60
LUNG. D’ONDA
A
Spettrometro UV-VIS:
Confronto spettrale…la concentrazione
Spettro Specie 1, [X]
Spettro Specie 1, [X+Y]
Il Profilo combacia!

## Slide 61
LUNG. D’ONDA
A
Spettro Specie 1, [X]
Spettro Specie 1, [X+Y]
Spettrometro UV-VIS:
Confronto spettrale…..identità

## Slide 62
SODIO AMINOSALICILATO Natrium p-aminosalicylicum
CARATTERI Polvere cristallina bianca o cristalli bianchi o quasi bianchi, molto solubili in acqua, moderatamente solubili in alcool, praticamente insolubili in etere.
IDENTIFICAZIONE
A. Disciogliere 250,0 mg in 3 ml di una soluzione (40 g/l) di sodio idrossido R e diluire a 500,0 ml con acqua R. A 5,0 ml aggiungere 12,5 ml di tampone fosfato soluzione a pH 7,0 R1 e diluire a 250,0 ml con acqua R. La soluzione, esaminata tra 240 e 320 nm (2.2.25), mostra due massimi di assorbimento rispettivamente a 265 e 299 nm. Il rapporto tra l'assorbanza misurata a 265 nm e l'assorbanza misurata a 299 nm è compreso tra 1,50 e 1,56.
…….. (segue)
Spettrometro UV-VIS:
Esempio di Riconoscimento in FUI

## Slide 63
SODIO AMINOSALICILATO La soluzione …. mostra due massimi di assorbimento rispettivamente a 265 e 299 nm. Il rapporto tra l'assorbanza misurata a 265 nm e l'assorbanza misurata a 299 nm è compreso tra 1,50 e 1,56.
A=1,674
A=1,114
1,674 : 1,114 = 1.502
FUI conferma l’importanza per il confronto fra uno spettro sperimentale ed uno della nostra raccolta o di letteratura non solo della coincidenza sperimentale fra le varie lunghezze d’onda di max e di min, ma anche del rapporto numerico fra le rispettive assorbanze!
Spettrometro UV-VIS:
Esempio di Riconoscimento in FUI

## Slide 64
Spettrometro UV-VIS:
Due riflessioni sul Riconoscimento UV-VIS
Ci sono più di mille principi attivi basati su piccole molecole organiche approvati. Lo spettro UV-VIS non è sufficientemente sensibile per poterle discriminare o dedurne la struttura.

## Slide 65
Riguardo all’uso della spettroscopia UV-VIS nel laboratorio di AM.
Lo spettro UV fornisce in modo relativamente economico e in maniera rapida informazioni sulla natura di una molecola che possono essere usati come indizi per indagare l’identità di una molecola. Tuttavia, non è corretto considerare che lo spettro UV-Vis basti per l’identificazione univoca di una sostanza: gli indizi vanno incrociati con altri esperimenti per via chimica o strumentale.
In ambiti molto ristretti, però, lo spettro UV-Vis può essere sufficiente per identificare tra un gruppo ristretto e differente di sostanze.
Riguardo all’uso della spettroscopia UV-VIS come tecnica analitica.
Nella realtà quotidiana, l’uso principale della spettrofotometria UV-Vis è ampissimo nell’ambito dell’analisi quantitativa, facendo uso della legge di Lambert e Beer con una opportuna retta di taratura, ricavata da letture di diverse soluzioni con titoli esattamente noti (ovviamente soluzioni costituite dalla stessa specie che rappresenta l’analita). In ambiti ristretti può essere usata come analisi utile a ricavare informazioni qualitative
Spettrometro UV-VIS:
Due riflessioni sul Riconoscimento UV-VIS