## Slide 1: Spettrometria di Massa
Different elements can be uniquely identified by their mass

## Slide 2
CH3CH2OH
N
OH
HO
-CH2-
-CH2CH-NH2
COOH
HO
HO
Butorphanol L-dopa Ethanol
MW = 327.1 MW = 197.2 MW = 46.1
Composti diversi presentano pesi molecolari differenti

## Slide 4
Ci serve una tecnica che permetta di misurare il PESO ATOMICO e/o IL PESO MOLECOLARE dei composti….

## Slide 5
JJ Thomson (Premio Nobel 1906) costruì un prototipo di spettrometro di massa per misurare il m/z dell’elettrone

## Slide 6
JJ Thomson (Premio Nobel 1906) costruì un prototipo di spettrometro di massa per misurare m/z dell’elettrone 1913

## Slide 7
MS concept first put into practice by Francis Aston, a physicist working in Cambridge England in 1919
Designed to measure mass of elements (iso.)
Aston Awarded Nobel Prize in 1922
1920s - Electron impact ionization and magnetic sector mass analyzer introduced

## Slide 8
1948-52 – Analizzatori a Tempo di Volo “Time of Flight” (TOF)
1955 – Paul (inventore anche della trappola ionica 1983) introduce il Quadrupolo (Nobel 1989)
1968 – Spettrometri di massaTandem
Oggi è una tecnica molto importante per moltissime applicazioni.

## Slide 11
Ionizer
Sample
+
_
Mass Analyzer
Detector

## Slide 12
e–
e–
+ •
Una specie neutra interagisce con un elettrone con diversi EV di energia cinetica.
Parte di questa è trasferita alla specie neutra. Se l’energia messa in gioco supera l’Energia di ionizzazione del neutro si possono generare «ioni molecolari»

## Slide 14
Inlet
Ion
Source
Mass
Filter
Detector
Data
System
High Vacuum System
Turbo pumps
Diffusion pumps
Rough pumps
Rotary pumps
Sample Plate
Target
HPLC
GC
Solids probe
MALDI
ESI
IonSpray
FAB
LSIMS
EI/CI
TOF
Quadrupole
Ion Trap
Mag. Sector
FTMS
Microch plate
Electron Mult.
Hybrid Detec.
PC’s
UNIX
Mac

## Slide 15
Electron Impact (EI - Hard method)
  small molecules, 1-1000 Daltons, structure
Fast Atom Bombardment (FAB – Semi-hard)
  peptides, sugars, up to 6000 Daltons
Electrospray Ionization (ESI - Soft)
  peptides, proteins, up to 200,000 Daltons
Matrix Assisted Laser Desorption (MALDI-Soft)
  peptides, proteins, DNA, up to 500 kD

## Slide 17: EI
EI Impatto Elettronico (sorgente ad alta energia) La fase mobile entra attraverso la colonna e una scarica di elettroni a 70 eV colpisce I composti generando ioni M+* in un modo molto riproducibile
Questi spettri sono usati per confronti su database direttamente dai software degli strumenti.

## Slide 18: Electron Ionisation

## Slide 19: EI process
M + e-
M+*
f1
f2
f3
f4
This is a remarkably reproducible process. M will fragment in the same pattern every time using a 70 eV electron beam

## Slide 20
Mass Spectrometry
Consider the mass spectrum of CH4 below:
Introduction
The tallest peak in the mass spectrum is called the base peak.
The base peak is also the M peak, although this may not always be the case.
Though most C atoms have an atomic mass of 12, 1.1% have a mass of 13. Thus, 13CH4 is responsible for the peak at m/z = 17. This is called the M + 1 peak.

## Slide 21
Analisi di uno spettro di massa
Figure 13.2
Mass spectrum of hexane
(CH3CH2CH2CH2CH2CH3)

## Slide 22
Spettro di massa in IMPATTO ELETTRONICO DEL MENTOLO MW 156.2

## Slide 30: CI
Ionizzazione chimica CI
Si utilizza un “acido” in fase gassosa per generare lo ione, è un processo che rispetto all'EI mette in gioco meno energia ed in generale si ottengono meno ioni frammento.

## Slide 31: CI/ ion-molecule reaction
2CH4 + e-  CH5+ and C2H5+
CH5+ + M  MH+ + CH4
The excess energy in MH+ is the difference in proton affinities between methane and M, usually not enough to give extensive fragmentation

## Slide 33
80
78
48

## Slide 34
51
28 + 35 + 35 = 98
28 + 35 + 37 = 100
28 + 37 + 37 = 102

## Slide 35
Mass Spectrometry
Alkyl Halides and the M + 2 Peak
Figure 13.3
Mass spectrum of
2-chloropropane [(CH3)2CHCI]

## Slide 36
Mass Spectrometry
Alkyl Halides and the M + 2 Peak
Figure 13.4
Mass spectrum of
2-bromopropane [(CH3)2CHBr]

## Slide 37
Mass Spectrometry
The Nitrogen Rule
Hydrocarbons like methane (CH4) and hexane (C6H14), as well as compounds that contain only C, H, and O atoms, always have a molecular ion with an even mass.
An odd molecular ion indicates that a compound has an odd number of nitrogen atoms.
The effect of N atoms on the mass of the molecular ion in a mass spectrum is called the nitrogen rule: A compound that contains an odd number of N atoms gives an odd molecular ion. A compound that contains an even number of N atoms (including zero) gives an even molecular ion.
Two “street” drugs that mimic the effect of heroin illustrate this principle.

## Slide 38: Frammentazioni semplici
Scissioni omolitiche α attivate: avvengono vicinali a gruppi insaturi o eteroatomi
Legami C-C vicini a carbonili o aldeidi o chetoni (si formano ioni acilio stabilizzati se possibile per risonanza)
Alchilbenzeni: scissione benzilica (formazione ione tropilio stabile) m/z 91
Scissione allilica

## Slide 39: Frammentazioni semplici
omolitiche α attivate
scissione benzilica (formazione ione tropilio stabile) m/z 91
Scissione allilica

## Slide 42: Riarrangiamenti
Cicloreversione Diels-Alder
Riarrangiamento Mc Lafferty
O scissione in gamma con trasferimento di idrogeno
Reazione tipica dei sistemi carbonilici.

## Slide 46: Riarrangiamenti
Altre reazioni riguardano rotture di legami esterei, eliminazione di molecole neutre come
CO (28)
CO2 (44)
H2O (18)
Perdita di altri gruppi come uscita di acido acetico o altri sostituenti

## Slide 47
Aromatics:
  Fragment at the benzylic carbon, forming a resonance stabilized benzylic carbocation (which rearranges to the tropylium ion)
M+

## Slide 48
Alkanes
  Fragmentation often splits off simple alkyl groups:
    Loss of methyl M+ - 15
    Loss of ethyl M+ - 29
    Loss of propyl M+ - 43
    Loss of butyl M+ - 57
  Branched alkanes tend to fragment forming the most stable carbocations.

## Slide 49
Perdita del gruppo etilico -29 ottengo il frammento a m/z 59
Disidratazione perdita acqua
Ho il frammento a 41 (-18)

## Slide 51
194
FRAMMENTAZIONI
Butil-paraidrossi benzoato
121
138
93
64

## Slide 53
Isotope Patterns 2,Chloropropane

## Slide 56
194
FRAMMENTAZIONI
Butil-paraidrossi benzoato

## Slide 57
Mass Spectrum of Toluene

## Slide 58
Mass Spectrum of Caffeine

## Slide 60
Mass Spectrum of Glycerin

## Slide 61
Mass Spectrum of Cholesterol

## Slide 62
Mass Spectrum of Aspirin

## Slide 63
Accoppiamento GC- spettrometria di massa