## Slide 1: Spettroscopia IR

## Slide 3: Spettroscopia IR
Utile per delucidazione strutturale
Evidenzia i gruppi funzionali
Spettrofotometri a trasformata di Fourier FT-IR
  IR VICINO (NEAR IR= NIR) 0,78-2,5 μm
  IR medio 2,5-25 μm
  IR lontano 25-1000 μm
La regione più utilizzata a fini di identificazione è IR medio

## Slide 5: Spettroscopia IR
Spettroscopia di vibrazione le molecole che assorbono
queste radiazioni possono vibrare in due modi:

## Slide 6
IR medio si estende dai 4000 ai 400 cm-1
Questa è la regione che è generalmente oggi più utilizzata
ai fini analitici anche se sta guadagnando molta importanza il NIR

## Slide 7: Energie coinvolte
Possiamo calcolare da E=hc ν
Le energie nel MIR sono da 47,9 Kj/mol (4000 cm-1) a 4,79 Kj/mol (400 cm-1) Inferiori a quanto presente nell'UV-VIS

## Slide 8: Meccanismi d'assorbimento nell'IR
wagging=pendolo
Twisting= torsione
rocking=dondolo
bending=deformazioni

## Slide 11
In molecole organiche ho moltissime modalità di vibrazione
L'energia associata al movimento vibrazionale può essere calcolata assimilando il legame ad una molla. Descrizione come un oscillatore armonico

## Slide 12: Descrizione legge Hooke

## Slide 13
La radiazione entra in risonanza con la vibrazione del gruppo funzionale considerato se ho variazione del dipolo magnetico. Vibrazioni lungo l'asse interatomico fra due atomi uguali non danno segnale IR

## Slide 15
Le vibrazioni portano a cambio della distribuzione della carica modificando il campo elettrico associato ad essa ho quindi una relazione fra il campo oscillante della radiazione elettromagnetica e il campo prodotto dalla modifica alla distribuzione della carica
La differenza fra i due livelli vibrazionali deve corrispondere all'energia della radiazione.

## Slide 20: IR a dispersione
Simile ad un UV-Vis funzionano quindi a scansione delle lunghezze d'onda selezionate dal monocromatore

## Slide 21
Sorgenti sono solidi inerti (ossidi o metalli) portati ad elevata temperatura

## Slide 24
(1852-1931)
Albert Abraham Michelson

## Slide 27
La radiazione dalla sorgente raggiunge uno specchio semiriflettente che la divide in 2
Un raggio va ad uno specchio fisso riattraversa il primo specchio e raggiunge il campione poi va al detector
Il secondo raggiunge uno specchio mobile torna al primo specchio raggiunge il campione e va al detector
I due raggi se hanno percorso lo stesso percorso arrivano in FASE ho interferenza costruttiva
Maggiore è la differenza di percorso (ritardo) maggiore sarà l'interferenza distruttiva

## Slide 30
Fourier
transformation
pair
OPD / cm
Intensity
Wave number / cm-1
Time Domain Frequency Domain

## Slide 34
Interferogram with N2
Interferogram with sample
Background
Single beam sample spectrum
Transmittance spectrum
Absorbance spectrum

## Slide 36: ATR : attenuated total reflectance
Tecnica che sfrutta la riflessione del raggio che attraversa il campione
Posso analizzare polveri e solidi tal quali
Posso analizzare liquidi

## Slide 79
TRANSFLECTANCE MEASURAMENTS