## Slide 1: Lezioni 1-2: Costanti fisiche
Stefano Dall’Acqua
Analisi dei Medicinali III

## Slide 3
Posso individuare parametri caratteristici dei composti utilizzando i passaggi di stato. Ciascun valore sarà caratteristico di un particolare composto.

## Slide 4
Punto di fusione è la temperatura a cui a pressione atmosferica coesistono in equilibrio fase solida e liquida.
Per un composto cristallino puro questa temperatura ha un valore netto e si realizza a temperatura costante.
Nella pratica si rileva l’intervallo di fusione ovvero l’intervallo tra la temperatura a cui si osservano le prime goccioline liquide e la temperatura a cui si ha la completa fusione.
E’ un parametro molto utile per caratterizzare un composto ed è indicativo del suo stato di purezza.
Punto di ebollizione è la temperatura alla quale si verifica eguaglianza tra tensione di vapore del liquido e la pressione esterna (ovviamente per un liquido!).
La determinazione è dipendente dalla pressione. Si indica generalmente l’intervallo di ebollizione che è osservato durante la distillazione.
Un ulteriore problema al suo uso è la possibilità di formazione di azeotropi
Punto di congelamento rappresenta la temperatura più alta alla quale si verifica la solidificazione di un liquido super raffreddato.

## Slide 5
Struttura dei composti e punto di fusione
Durante il riscaldamento l’energia fornita vince le forze che tengono insieme le molecole del solido.
SOLIDI AMORFI sono disordinati, avranno intervalli di fusione larghi
SOLIDI ORGANICI CRISTALLINI struttura ordinata, se puri avranno intervallo di fusione molto ristretto
SOLIDI IONICI le forze di coesione sono così elevate che le temperature di fusione diventano elevatissime e quindi spesso non sono utilizzate per la determinazione.
In ordine le forze intermolecolari che vengono interessate al processo sono, in ordine crescente,
Forze di Van der Vaals, attrazioni dipolari, legami idrogeno, attrazioni fra ioni
Composti organici (forze di Van der Vaals) punti di fusione bassi
In una serie omologa siccome si ha accumulo di interazioni di Van der Vaals ho aumento di temperatura di fusione ed ebollizione.
Isomeri ramificati fondono a temperature più elevate che i lineari (PER I SOLIDI)
Nei LIQUIDI invece gli isomeri ramificati bollono a temperature più basse dei rispettivi derivati lineari.

## Slide 6
Date le strutture dei composti indicati e la tabella dei punti di fusione reali, fare considerazioni sulle differenze osservabili.

## Slide 7
Purezza e punto di fusione
La presenza di impurezze abbassa ed amplia l’intervallo di fusione. Maggiore è la purezza più alto e netto è il punto di fusione.
Tale comportamento è spiegabile con il fatto che le impurità presenti indeboliscono le forze del reticolo del solido. Per esemplificare guardiamo il diagramma di stato successivo. Si tratta dell’effetto crioscopico.

## Slide 8
Mettendo in grafico temperature (asse Y) rispetto al calore fornito nel tempo (asse x) possiamo osservare il comportamento di un campione di sostanza pura che fonde in un intervallo breve

## Slide 9
Fusione di miscele
Dati due composti completamente miscibili allo stato liquido A e B le loro fasi solide sono costituite dai due componenti puri. A= acido benzoico PF 124, B= acido cinnamico PF=136
Raffreddando una miscela di composizione X1 alla temperatura T1 i solidifica. Si separeranno cristalli di A in tale modo la composizione della fase liquida si sposta seguendo la riga rossa TA-E.
Raggiunta la temperatura TE scompare la fase liquda ed i due componenti solidicicano insieme (EUTETTICO).

## Slide 11
Fusione di miscele:eutettico
Il punto eutettico rappresenta la più bassa temperatura possibile di fusione per la miscela A+B
La miscela eutettica ha composizione FISSA pertanto si comporta come una sostanza pura.
La miscela di acido benzoico e cinnamico ha un intervallo di fusione molto ampio (82-118) e limiti inferiori alle temperature di fusione dei due componenti puri.
La temperatura alla quale un solido si trova in equilibrio con la fase liquida è utile per caratterizzare il composto e per stabilirne la purezza.

## Slide 12
Alcuni esempi di miscele che formano eutettici

## Slide 13
Alcune miscele eutettiche acqua sali sono usate come miscele frigorifere per la loro proprietà di solidificare a temperatura costante.
Calcio cloruro è usato per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade.

## Slide 14
Relazioni fra punto di fusione e struttura dei composti
FORZE INTERMOLECOLARI
Peso molecolare del composto
Geometria e simmetria nella struttura della molecola

## Slide 15
Apparecchio per la determinazione del punto di fusione

## Slide 16
Verificare che il composto sia privo di umidità, eventualmente essiccare
Macinare il composto in mortaio per rendere la polvere fine ed omogenea
Caricare una piccola quantità di polvere sul capillare e farla compattare alla base dello stesso
Porre il capillare nell’apposito foro dell’apparecchio e cominciare a scaldare.

## Slide 20
Punto di congelamento o punto di solidificazione
rappresenta la temperatura più alta a cui si verifica la solidificazione di un liquido super-raffreddato.
Un tubo interno contiene il campione liquido. Un tubo esterno fa da «camicia».
Nella provetta interna è inserito un termometro ed un anello agitatore.

## Slide 21
Punto di ebollizione
rappresenta la temperatura alla quale si verifica eguaglianza fa tensione di vapore del liquido e pressione esterna.

## Slide 22
Punto di ebollizione

## Slide 23
Variazione nel punto di fusione dovute alle forze intermolecolari
17°C
324°C
202°C
GABA
2-pirrolidone
25°C
254°C
-115°C
-187°C
-140°C
-94°C

## Slide 24
O°C 100°C
-98°C 65°C
-140°C -24°C
Punto fusione Punto ebollizione
Acqua
Metanolo
Dimetiletere

## Slide 25
17°C 118°C
-84°C 77°C
-93°C 102°C
Punto fusione Punto ebollizione
-98°C 57°C
Acido acetico
Metile acetato
Etile acetato
Propile acetato

## Slide 26
300°C
140°C
234°C
270°C
350°C
Caffeina
Teofillina
Teobromina

## Slide 27
Ethanediamide o Oxamide e suoi derivati... provate a dare i nomi.... ragionate su come avreste pensato variassero i punti di fusione?
Decompone a 350°C
217°C
80°C
Proviamo a dare una spiegazione a questo comportamento...

## Slide 28
-7°C
106 °C
116 °C
2-idrossibenzaldeide
3-idrossibenzaldeide
4-idrossibenzaldeide
Influenza della differente posizione dei sostituenti sul punto di fusione di composti isomeri, esempio di idrossialdeidi aromatiche.

## Slide 29
153°C
214°C
Influenza della differente posizione dei sostituenti sul punto di fusione di composti isomeri, esempio di idrossi acidi aromatici.

## Slide 30
Punto di fusione Punto di ebollizione
-90°C 117°C
-108 108°C
25 82°C