## Slide 1: Purificazioni, Cristallizzazione Sublimazione

## Slide 2
E’ possibile determinare la struttura dei composti organici attraverso le proprietà fisiche quando i composti sono puri.
Verranno trattate le strategie di purificazione basate su cristallizzazione o sublimazione per i solidi, distillazione se liquidi che possono passare in fase vapore.
Verranno inoltre trattate le strategie di purificazione che prevedono solubilizzazione in differenti solventi sfruttando le diverse caratteristiche chimico/fisiche, le possibilità di estrazione in fasi non miscibili, liqudo/liquido, liquido/solido.
Saranno date per scontate le basi delle strategie cromatografiche utili soprattutto a livello analitico ma utilizzabili anche a livello preparativo e di purificazione. Verranno trattate le cromatografie preparative.
Saranno trattate le tecniche di estrazione in fase solida (SPE, SPME).

## Slide 11
Per operare con liquidi bassobollenti è meglio solubilizzare con un refrigerante per recuperare il solvente che evapora
E’ IMPORTANTE effettuare la FILTRAZIONE A CALDO per evitare che raffreddando il solvente il composto precipiti, e per evitare di perdere parte del composto che potrebbe cominciare a cristallizzare
Può essere utile innescare la cristallizzazione aggiungendo un cristallo della sostanza che fungerà da «germe» di cristallizzazione
Lo sfregamento di bacchette di vetro sulle pareti del recipiente della soluzione sovrassatura permette di generare germi di cristallizzazione e di innescare il processo.

## Slide 21
I solidi possiedono tensioni di vapore, tali valori sono dipendenti dalla temperatura e sono in generale piccoli perchè le energie di legame fra le molecole sono più forti che nei liquidi.
Ci sono sostanze che possiedono a temperature relativamente basse tensioni di vapore apprezzabili e queste possono essere portate facilmente allo stato di vapore, raccogliendo questi vapori e successivamente operando un brinamento, si ottiene un solido puro.
Guardando il diagramma di stato vediamo che dalle curva di separazione solido/vapore e liquido/vapore si osserva una forte dipendenza dalla pressione, decisamente inferiore nel passaggio solido/liquido.
Il punto triplo individua la sola coppia di valori di P e T per cui coesistono le tre fasi.
Per ogni composto a pressioni inferiori a quella del punto triplo si può far avvenire la sublimazione.

## Slide 22
Esistono sostanze che assumendo una pressione relativa al punto triplo superiore ad 1 atmosfera possono sublimare spontaneamente a temperatura ambiente. Un esempio è l’Anidride CARBONICA
Sostanze sublimabili per riscaldamento a pressione atmosferica
-Acido Benzoico : 100°C
-Acido Salicilico : 95-135°C
-Caffeina : 178°C
-Teobromina :290°C
-Timolo : 40°C
La maggior parte dei composti possono essere sublimati sotto vuoto (a valori di temperatura inferiori al punto di fusione)

## Slide 23
Si può operare con l’apparato rappresentato.
E’ formato da un tubo refrigerato (ingresso refrigerante 1 uscita 2), da una provetta dove si pone la sostanza da sublimare (6). Le due parti sono collegate a tenuta da uno smeriglio. Si collega ad una fonte di vuoto (3) in modo da creare pressione ridotta nella camera chiusa (4). Si scalda (7) in modo da portare a vapore la sostanza 6 che incontrerà la parete raffreddata (rappresentata in azzurro) ed i vapori brinano (viola 5).
E’ importante realizzare il vuoto lentamente per evitare di «risucchiare» verso l’alto il composto
Si opera riscaldando lentamente fino ad arrivare a circa 30°C sotto il punto di fusione del composto da purificare.

## Slide 24
Un modo semplice è quello di usare una capsula di porcellana e
coprirla con un imbuto capovolto il cui gambo sia chiuso da cotone.
I Vapori raggiungono l’imbuto e qui ho brinamento, raccolgo il solido mettendo fra la capsula e l’imbuto un foglio di carta da filtro in cusi sono praticati dei piccoli fori che permettono il passaggio dei vapori.