## Slide 1: Distillazione

## Slide 4
DISTILLAZIONE IN EQUICORRENTE VAPORE E DISTILLATO VANNO NELLA STESSA DIREZIONE

## Slide 8
Per spiegare la teoria alla base dell’equazione di Clapeyron rispetto a questo passaggio di fase...

## Slide 13
Applicando l’equazione all’equilibrio liquido-vapore posso determinare l’entalpia di evaporazione!

## Slide 18
Per operare una distillazione è necessario avere un recipiente di partenza ove porre il distillando che va collegato tramite raccordi a tenuta (smerigliati) ad un termometro ed al sistema refrigerante.
Il bulbo del termometro deve trovarsi appena al di sotto del punto di confluenza dei vapori nel refrigerante in modo da misurare la temperatura del vapore.
Nel pallone è opportuno mettere del materiale inerte che serve a generare una uniforme ebollizione del liquido

## Slide 20
termometro
Rappresentazione di un distillatore con collegamento al sistema di vuoto, con possibilità di raccolta di frazioni tramite «porcellino» e con chiusura e tubo di tipo «capillare» per evitare risucchi di soluzione dal distillando.

## Slide 27
Esempio di un distillatore con colonna di rettifica tipo vigreaux.
La colonna di rettifica (3) presenta delle introflessioni che creano delle piccole camere in cui si hanno le successive distillazioni/condensazioni.
Per il resto il distillatore se notate è uguale a quello «semplice»

## Slide 33
Quindi una Colonna di rettifica permette di realizzare una distillazione frazionata in cui grazie ai successive step di evaporazione e condensazione si arricchisce il vapore del componente più volatile.
Quanto maggiore è il numero di queste zone di equilibrio in cui si verifica il processo tanto maggiore è la capacità separativa della colonna di rettifica.
Si definiscce HEPT (Heigh Equivalent of Theoretical Plate) altezza equivalente del piatto teorico quella zona dove si realizza questo equilibrio. Tanto maggiore è il numero di processi di equilibrio che si instaurano tanto maggiore è il valore di HEPT.
A parità di lunghezza di colonna avrò maggior numero di piatti teorici se l’altezza del piatto è piccola.

## Slide 41
Esempio diagramma di stato realtivo alle miscele binarie acqua etanolo, azeotropo a 95% etanolo Punto ebollizione 78,17°C

## Slide 43
Nella distillazione in corrente di vapore uno dei due componenti è l’acqua.